РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

УС: 5..7 - для пляжей, свалок и Эсэсэрии; 10..12 - для чистых распаханных мест; 13 — для чистых непаханных; 14 — только для неспешного поиска на выбитых, незамусоренных местах без неровностей грунта.

ЗП: 5 - рекомендуемое значение, оптимально в большинстве случаев; 3..4 - только для неспешного поиска предметов размером с чешуйку на чистых выбитых местах.

СП ЛГ: -45 ПГ: 85

ПТ: (по желанию)

ГР: 5

Параметры поиска

1. Автоподстройка - 2 (для увеличения глубины можно установить "min", но при условии неспешного поиска на грунте без неровностей и металломусора)

2. Пор. Грунта - 2

3. Под. минер. - Выкл. - не используется с датчиками DD!

4. Фильтрация - 2

5. Усил. Ст.

6. Псевдо Ст.

7. Откл. Ст.

8. Датчик

9. Ток датчика — Min (значение «Max» увеличит глубину обнаружения, но усилит влияние минерализации грунта и металломусора)

10. Пр. Железа - 90%

11. Турбо - Вкл.

12. Демпфер - 3

13. Под. камн. - Выкл.

Настройки экрана

1. Режим инд. - Vect

2. Обновление - 10

3. Виз. дискр. - Выкл.

4. Накопление - 3

5. Подсветка

6. Масштаб - 3

7. Инд. перег. - Выкл.

8. Стаб. VDI - Вкл.

Настройки звука

1. Звук в АН - 3Т

2. Звук в ЦФ - 3Т

3. Эквалайзер - НЧ

4. Служ. сиг. - Выкл.

5. Сигнал пер. - Выкл.

6. Модуляция - Выкл.

7. FM передат - Выкл.

8. Реж. звука — ЦФ (При использовании наушников информативней режим «АН»)

9. Скор. Реак. - 1

ВНИМАНИЕ! Установка звукового порога (ЗП) ниже 5, а также усиления (УС) выше 12 могут привести к нестабильной работе металлодетектора.

Установка слишком высокого значения порога грунта может привести к потере чувствительности к меди.

Установка слишком высокого значения фильтрации может снизить чувствительность к мелким металлическим предметам.

Не рекомендуется использовать подавление минерализации при использовании датчика DD.

Установка сектора поиска (СП) выше +85 может привести к ложным срабатываниям на грунт или камни.

Совет новичку который никак не может разобраться: установите УС: 7 ЗП: 7 и не спеша походите по пляжу, огороду или саду. Через час работа с прибором будет гораздо понятней!

*В новом металлодетекторе рекомендуемые настройки введены на первой программе (ПР1)