# Адаптация датчика металлодетектора Agent GS

При установке нового датчика необходимо внести соответствующие этому датчику настройки. Это связано с тем, что параметры каждого датчика индивидуальны, и для корректной работы каждый датчик нужно адаптировать. Также стоит провести адаптацию в случае некорректной идентификации металлов или низкой чувствительности. Настройки параметров датчиков находятся в пункте Отладка главного меню, который скрыт в обычном режиме работы.

1. Разместить металлодетектор и датчики в дали от металлических предметов и источников электромагнитных полей.

2. Включить питание металлодетектора и несколько раз нажать одновременно кнопки "Влево" и "Вправо", после этого на экране должно появиться сообщение "Загружен режим настройки!" и в главном меню появится скрытый пункт "Отладка".

3. Установить следующие настройки - УС: 3, в меню "Параметры поиска" в пункте "8.Датчик" выбрать соответствующий датчик, в пункте "9.Ток датчика" установить максимальны ток (Max). В меню "Настройки звука" в пункте "4.Служ.сиг." установить значение "Выкл."

Все готово для настройки. Далее следует подобрать частоту датчика. При неверном значении частоты страдает чувствительность металлодетектора. Для точной настройки частоты понадобится миллиамперметр включенный последовательно в цепь питания металлодетектора. Можно также использовать последовательно включенный в цепь питания резистор на несколько Ом и милливольтметр для измерения падения напряжения на резисторе. Удобно использовать катушку медного провода с подключенным к ней германиевым диодом и конденсатором как показано на рисунке ниже. В таком случае измерительная катушка располагается неподвижно рядом с датчиком таким образом чтобы вольтметр в режиме 200mV показывал 100..120 мВ. Напряжение меряется на конденсаторе.

Для выбора оптимальной частоты в пункте "Отладка" главного меню изменяем параметр "Frequency Tx" до тех пор пока потребляемый ток или напряжение на конденсаторе не будет максимальным. Сверху, над изменяемым значением будет указана реальная частота датчика, например "F:8048".

Далее, для корректной идентификации и разделения металлов необходимо настроить стартовую фазу. Для этого понадобятся 5 коп. СССР и большая медная монета, например 5 коп. Екатерины 2. Желательно среди имеющихся пятаков подобрать пятак с максимальным числом ВДИ.

Фаза настраивается изменением пункта "Старт. фаза" меню "Отладка". Смысл настройки стартовой фазы сводится к подбору такого значения при котором максимальное число ВДИ монеты не превышает +80. Если установленная стартовая фаза сильно отличается от нормального значения то металлодетектор может не видеть большую медную монету, в таком случае для предварительной настройки потребуется 5 коп. СССР, ее ВДИ должен быть +45..+50. Если ВДИ слишком высокий, то для его снижения следует увеличить значение стартовой фазы и наоборот.

На этом адаптация датчика в режиме максимального тока завершена.

Далее следует установить минимальный ток датчика (9.Ток датчика - Min) и повторить настройку стартовой фазы предварительно установив частоту на 300-400 Гц выше чем в режиме максимального тока. Например, если в режиме максимального тока частота получилась F:8048, то в режиме минимального тока будет F:8403.

Следует помнить что для каждого значения пункта "8.Датчик" и "9.Ток датчика" соответствуют свои отдельные настройки которые настраиваются независимо и не связаны друг с другом.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется изменять другие параметры меню "Отладка", это может привести к нестабильной работе металлодетектора и отказе в гарантийном обслуживании!