# Agent GS + DD от Fisher F75 13кГц

Как видно из подписи я обладатель этих двух приборов. Давно чесались руки скрестить эти два прибора, и посмотреть что же из этого получится  

Как известно Агент ГС при всех его преимуществах имеет один недостаток: на него не выпускается высокочастотная катушка, которой так не хватает любителям чешуи и мелкого золота. 

Изначально планировал приладить к Агенту маленькую элипсную DD катушку от Терки 705, так как уже известна технология подключения минелабовских катушек к Агенту ГС. Но найти ее так чтоб совсем за дешево не удалось. Решил не плодить сущности и действовать исходя из того что имеется. Тем более качество фишеровских катушек точно не хуже чем минелабовских  

Для того чтобы нормально работать с Агентом ГС фишеровской катушки не хватает пары конденсаторов. Методом втыка они были подобраны: 220n и 22n. Удобней всего соорудить переходник, в котором и будут эти 2 конденсатора. Подходящие разъемы можно купить на любом радиорынке.

После решил сместить резонанс принимающей катушки на 0,5 кГц вниз от рабочей частоты, как мне и рекомендовали, добавил к конденсатору 22n еще 3.3n, так стабильней будет.

После адаптации датчика получились такие параметры: частота F:12470 Гц, стартовая фаза 258. Режим минимального тока пока не настраивал, не уверен что в нем есть необходимость. 

Тесты проводились только на столе, но несмотря на помехи в квартире результатом доволен  

УС:14, ЗП:5 
5 коп. Екатерины II - достает до 40 см 
5 коп. СССР, дореформа 1946 г. - 35..37 см 
1 коп. СССР - около 23 см 
..и самое интересное, чешуйка - 15..18 см 

Вот видео с пятаком, извините за качество съемки, снималось в полусонном состоянии http://youtu.be/BAQCBHycRqc 
На видео присутствует задержка звука - в реале ее нет, это глюки ютуба... 

Со стандартной DD катушкой от Fisher F75 Агент ГС начал видеть любую мелочь вплоть до самых мелких гвоздей и кусочков фольги, чего иногда так нехватало

СХЕМА КАТУШКИ F75

СХЕМА ПЕРЕХОДНИКА